# Text boxes

# Utilisation du microscope optique  (MO)

- Placer le microscope au centre de la paillasse puis le brancher.

- Allumer la lampe

- Sélectionner le plus petit objectif. Si l’intensité lumineuse est faible, vérifier que le diaphragme est bien ouvert et/ou régler le variateur de luminosité.

- Placer la préparation, lamelle vers le haut, au centre de la platine

- Fixer la lame avec les valets

- Mettre au point au faible grossissement en faisant varier la vis macrométrique

- Explorer la préparation et choisir le meilleur endroit que l’on place au centre

- Sans modifier la mise au point, passer au grossissement moyen puis régler la mise au point

- Si la taille de l’objet le nécessite, passer au plus fort grossissement sans avoir dérégler la mise au point précédente et en faisant attention au passage de l’objectif près de la lamelle puis affiner la mise au point à l’aide de la vis micrométrique, afin de ne pas détériorer la préparation

- Placer le pointeur sur l’objet demandé

- Calculer le grossissement employé en multipliant le grossissement de l’oculaire par celui de l’objectif en place.

- Enlever la préparation après observation et ranger le microscope avec sa housse après utilisation.

MICROSCOPIE : FICHE TECHNIQUE